geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 80 DN 80 - Ø 114 mm, L 198 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 80 nach Ö-NORM H 6027: 2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich.Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 33080

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 100 DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 100 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 20080885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich.Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 33100

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 125 DN 125 - Ø 159 mm, L 221 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 125 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 20080885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 33125

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 140 DN 140 - Ø 174 mm, L 228 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 140 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 20080885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 33140

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 150 DN 150 - Ø 198 mm, L 238 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 150 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 20080885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Anschlussbundkragen auf 150 mm reduziert.

Artikelnummer: 33150

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 160 DN 160 - Ø 198 mm, L 238 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027: 2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 160 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 33160

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-A 180 DN 180 - Ø 218 mm, L 248 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-A (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 180 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 20080885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Der Einsatz muss unter Hinweis auf obigen Prüfbericht im Rahmen der Baugenehmigung beantragt werden.

Artikelnummer: 33180

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-A 200 DN 200 - Ø 238 mm, L 258 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-A (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 200 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 20080885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Der Einsatz muss unter Hinweis auf obigen Prüfbericht im Rahmen der Baugenehmigung beantragt werden.

Artikelnummer: 33200

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 80 DN 80 - Ø 114 mm, L 198 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 80 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 34080

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 100 DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 100 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 34100

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 125 DN 125 - Ø 159 mm, L 221 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 125 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 34125

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 150 DN 150 - Ø 198 mm, L 238 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 150 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Anschlussbundkragen auf 150 mm reduziert.

Artikelnummer: 34150

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 160 DN 160 - Ø 198 mm, L 238 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 160 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Artikelnummer: 34160

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

geba Feuerabschluss AVR-A-KRS-M 200 DN 200 - Ø 238 mm, L 258 mm

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-A zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 200 nach ÖNORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199. 01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Der Einsatz muss unter Hinweis auf obigen Prüfbericht im Rahmen der Baugenehmigung beantragt werden.

Artikelnummer: 34200

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40